## Slide 1: Napredno korištenje proračunske tablice za analizu logističkih podataka
BAS4SC
Business Analytics Skills for the Future-proofs Supply Chains
Broj projekta – 2022-1-PL01-KA220-HED-000088856
Upravljanje zalihama

## Slide 2: Dnevni red
Definicija zaliha
Klasifikacija osnovnih modela zaliha
Razina usluge kupcima
Funkcije i podjela zaliha
Sustavi nadopunjavanja zaliha
Troškovi zaliha

## Slide 3
DEFINICIJA ZALIHA

## Slide 4: Definicija zaliha
Zalihe su količina robe koju poduzeće skladišti kako bi zadovoljilo trenutne i buduće potrebe ( Brunaud et al., 2019.). Zalihe su materijalne komponente tekuće imovine. Zalihe imaju određeno mjesto, mjesto skladištenja, a njegova veličina može se izraziti u kvantitativnim i vrijednosnim mjerama (Niemczyk i dr., 2011.) .
Upravljanje zalihama odnosi se na proces nadzora i kontrole razine zaliha, razine skladišta i njihovog skladištenja u poduzeću. To uključuje odlučivanje o tome koliko zaliha držati, kada ponovno naručiti ili obnoviti zalihe i kako optimizirati korištenje zaliha kako bi se zadovoljila potražnja uz minimiziranje troškova i maksimiziranje učinkovitosti (Song et al., 2020.).

## Slide 5: Definicija zaliha
Cilj upravljanja zalihama je osigurati da pravi proizvodi budu dostupni u pravim količinama, u pravo vrijeme i na pravom mjestu kako bi se zadovoljile potrebe kupaca uz izbjegavanje nedostatka zaliha, prevelikih zaliha i povezanih troškova (Jain et al., 2022), ( Matusiak , 2022).

## Slide 6
OSNOVNI MODELI KLASIFIKACIJE ZALIHA

## Slide 7: ABC analiza
ABC analiza temelji se na pravilu "80-20", poznatom u ekonomiji, koje je formulirao talijanski ekonomist Vilfredo Pareto. Prema njegovim glavnim pretpostavkama, otprilike 20% elemenata određuje učinke određenog pitanja u 80% – to je klasična podjela. Paretovo načelo važna je pomoć pri odlučivanju za klasifikaciju fizičkih dobara. Korištenje ABC analize, u klasičnom pristupu, sve stavke asortimana dijeli u tri klase (A, B i C) uzimajući kao kriterij ove podjele udio pojedinog asortimana u ukupnoj vrijednosti prodaje (Pandya & Thakkar, 2016), ( Tanwari i sur., 2000).
Postupak podjele stavki proizvoda prema ABC analizi temelji se na jasnom kriteriju klasifikacije, a to je određeni postotak vrijednosti prometa (Krzyżaniak & Cyplik, 2008).

## Slide 8: ABC analiza – koraci
Izračun godišnje vrijednosti potrošnje svake stavke proizvoda
Razvrstavanje vrijednosti potrošnje silaznim redoslijedom
Zbrajanje vrijednosti svih stavki
Izračun udjela potrošne vrijednosti svakog artikla u ukupnoj potrošnoj vrijednosti
Izračun akumuliranih postotaka
Određivanje podjele na skupine A, B i C

## Slide 9: XYZ analiza
XYZ analiza ima za cilj procijeniti fluktuacije u potražnji ili potrošnji asortimana (Pandya & Thakkar, 2016.).
Podjela na skupine XYZ također je povezana s kriterijem redovitosti potražnje i točnosti predviđanja. Prema ovom stavu (Krzyżaniak & Cyplik, 2008.):
skupina X uključuje artikle koji se konzumiraju u velikim količinama, a karakterizira ih redovita potražnja, s malim fluktuacijama, s visokom točnošću predviđanja,
skupina Y su artikli s nižom kvantitativnom potražnjom, sa sezonskim fluktuacijama potražnje ili pokazuju jasan trend potražnje, za koje su prognoze prosječne točnosti,
skupina Z uključuje stavke koje se sporo kreću s neredovitom potražnjom i niskom točnošću predviđanja potražnje.

## Slide 10: XYZ analiza – koraci
Izračunavanje zbroja kvadrata
Izračun standardne devijacije
Izračun koeficijenta varijacije
Uspostavljanje podjele na skupine X, Y i Z

## Slide 11: ABC/XYZ analiza
U gospodarskoj praksi korištenje podjele XYZ ima smisla u kombinaciji s ABC klasifikacijom (Pandya & Thakkar, 2016), (Cyplik & Hadaś, 2012).
Provođenje kombinirane ABZ/XYZ analize omogućuje podjelu razmatranog asortimana u 9 skupina za koje se mogu poduzeti različita rješenja u vezi s održavanjem i obnavljanjem zaliha (Krzyżaniak & Cyplik, 2008.).

## Slide 12: Pristup s 9 okvira za ABC-XYZ
 | A | B | C
X | Visoka vrijednost prometa robe, visoka točnost prognoze potražnje | Prosječna vrijednost prometa roba, visoka točnost prognoze potražnje | Niska vrijednost prometa roba, visoka točnost prognoze potražnje
Y | Visoka prometna vrijednost proizvod, prosječna točnost prognoze potražnje | Prosječna vrijednost prometa proizvod, prosječna točnost prognoze potražnje | Niska vrijednost prometa proizvod, prosječna točnost prognoze potražnje
Z | Visoka vrijednost prometa robe, nedostatak točnosti prognoze potražnje | Prosječna vrijednost prometa robe, nedostatak točnosti prognoze potražnje | Niska vrijednost prometa roba, nedostatak točnosti prognoze potražnje

## Slide 13
RAZINA USLUGE ZA KORISNIKE

## Slide 14: Razina usluge za korisnike
Korisnički servis je širok pojam, zbog čega je teško formulirati jasnu definiciju. Ovaj pojam pokriva sve aspekte interakcije između dobavljača i potrošača, uključujući i nematerijalne i materijalne elemente (Strojny, 2008). Stoga se korisnička služba često razmatra iz tri različite perspektive (Bowersox i Closs, 1996.):
    korisnička služba kao specifične aktivnosti – to je određeni skup poslova koje tvrtka mora obaviti kako bi ispunila očekivanja kupaca, npr. obrada narudžbi, izdavanje računa, obrada povrata i reklamacija,
    usluga korisnicima kao mjera uspješnosti aktivnosti – to znači procjena kroz prizmu različitih pokazatelja uspješnosti, kao što su postotak narudžbi isporučenih na vrijeme i u potpunosti te brzina obrade narudžbi,
    služba za korisnike kao filozofija – uključuje stvaranje okruženja i organizacijske kulture koja ima za cilj osigurati najvišu razinu zadovoljstva korisnika kroz optimalnu uslugu na svim razinama poslovanja tvrtke.

## Slide 15: Razina usluge za korisnike
  Razina usluge kupcima može se definirati sa stajališta jednog asortimana proizvoda koji se može razmotriti (Bowersox i Closs, 1996), (Cyplik i Hadaś, 2012) :
    probabilistički – kao vjerojatnost da ne dođe do manjka na zalihama u određenom ciklusu nadopune,
    kvantitativno – kao stupanj ispunjenja kvantitativne potražnje.

## Slide 16: Vjerojatnost razine korisničke usluge
Probabilistička razina korisničke usluge predstavlja vjerojatnost da se od trenutka kada je narudžba podnesena, odnosno započne proces nadopune, pa sve dok primljena pošiljka ne postane dostupna za korištenje (što znači da završi ciklus nadopune), sve potrebe mogu biti zadovoljene, a da zalihe ne budu rasprodane. To je definirano kao probabilistička razina usluge, koja se izražava u postocima (Bowersox i Closs, 1996), (Cyplik & Hadaś, 2012).
  Vjerojatnost razine korisničke usluge može se izračunati iz formule:
  PSL = ( ld – ldn ) / ld × 100%
  PSL – probabilistička razina usluge,
  ld – broj ciklusa nadopunjavanja zaliha tijekom ispitivanog razdoblja,
  ldn – broj ciklusa nadopunjavanja zaliha u kojima su evidentirani manjkovi tijekom promatranog razdoblja.

## Slide 17: Razina usluge korisnicima - kvantitativno
Kvantitativna razina korisničke usluge odnosi se na izvršenje narudžbi u kvantitativnom smislu. Stopa popunjenosti potražnje (DFR) – određuje koji je postotak potražnje koju su prijavili kupci otpušten sa zaliha (Bowersox i Closs, 1996.), (Cyplik & Hadaś, 2012.).
  Stopa ispunjenosti potražnje može se izračunati pomoću formule:
  DFR = (PR – NB) / PR
  DFR – stopa ispunjenja potražnje,
  PR – potražnja, ukupan broj naručenih jedinica,
  NB – broj nedostataka.

## Slide 18
FUNKCIJE I PODJELA ZALIHA

## Slide 19: Funkcije zaliha​
Funkcije zaliha mogu se naznačiti (Bril & Łukasik, 2013), (Hachuła i Schmeidel, 2016):
  osiguranje dostupnosti robe kada se pojavi potražnja,
  zaštita od slučajnih fluktuacija neovisne potražnje i materijalnih potreba u poduzeću,
  zaštita od neočekivanih promjena vremena obrade naloga,
  zaštita od poskupljenja,
  postizanje nižih cijena zbog većeg opsega kupnje,
  manji troškovi transporta zbog većeg opsega nabave,
  potreba za kupnjom sezonske robe,
  potreba začinjavanja nekih materijala iz tehnoloških razloga.

## Slide 20: Podjela zaliha​
Podjela zaliha​
Zalihe prema mjestu u opskrbnom lancu
Struktura zaliha
Zalihe prema uzroku nastanka

## Slide 21: Zalihe prema mjestu u opskrbnom lancu
  materijali – sirovine, osnovni i pomoćni materijali, poluproizvodi inozemne proizvodnje, ambalaža, rezervni dijelovi i otpad,
  gotovi proizvodi – gotovi proizvodi, pružene usluge, izvedeni radovi, uključujući građevinske i montažne radove, znanstveno-istraživačke radove, projektantske radove, geodetske i kartografske radove i sl.,
  Poluproizvodi i proizvodi u tijeku – nedovršena proizvodnja, odnosno proizvodnja (usluge, uključujući građevinske radove) u tijeku i poluproizvodi (poluproizvodi) vlastite proizvodnje,
  roba – materijalni dijelovi kratkotrajne imovine kupljeni za preprodaju u nepromijenjenom obliku; predujmovi za opskrbu opskrbe .

## Slide 22: Zalihe prema kriteriju uzroka nastanka
  zalihe nedovršene proizvodnje su materijali i poluproizvodi u proizvodnom prostoru i zalihe u putu, vrednuju se prema trošku proizvodnje koji, sukladno Zakonu o računovodstvu, uključuje troškove izravno vezane uz određeni proizvod i opravdani dio troškova neizravno povezan s proizvodnjom proizvoda,
  sezonska zaliha se stvara radi zadovoljenja potražnje tijekom cijele godine, ali se proizvodi samo sezonski (poljoprivredni proizvodi, voće), namjerno se stvara, a proizlazi iz razlike između količine prodaje i količine proizvodnje u određenom razdoblju,
  promotivne zalihe održavaju se tijekom marketinške promocije i stvaraju prije datuma promocije, to je inventar koji se održava kako bi logistički sustav mogao brzo odgovoriti na marketinšku ili cjenovnu promociju,
  špekulativne dionice stvaraju se u očekivanju povećanja cijena, promjena tečaja ili promjena u društveno-političkoj dimenziji.

## Slide 23: Elementi strukture
Strukture zaliha
Cikličke zalihe
Višak zaliha
Sigurnosne zalihe

## Slide 24
Cikličke zalihe,​ rotirajuće zalihe, to su zalihe koje tvrtka koristi u tijeku normalne proizvodnje ili distribucije i ponovno stvara u rutinskom procesu naručivanja.
Struktura zaliha – cikličke zalihe
  Cikličke zalihe u određenom razdoblju jednake su polovici prosječne količine pošiljke u tom razdoblju:
  SC = 1/2 × DS
  SC – ciklička dionica,
  DS – prosječna veličina isporuke.

## Slide 25
Struktura zaliha – sigurnosne zalihe
Sigurnosne zalihe, nerotirajuće zalihe namijenjene su za sprječavanje hitnih zastoja u proizvodnji ili distribuciji te su tampon za kašnjenja u isporukama i ispunjenju narudžbi, ovisno o razini korisničke usluge u probabilističkom pristupu (PSL) .
Sigurnosne zalihe mogu se promijeniti s fluktuacijama u potražnji i vremenu isporuke. Izračunava se na sljedeći način:
  SS = ω(PSL) × ϭDT
S S – sigurnosni zalih,
ω(PSL) – faktor sigurnosti ovisno o razini korisničke usluge i vrsti distribucije koji opisuje varijabilnost potražnje u ciklusu nadopune; normalna distribucija najčešće se pretpostavlja u literaturi i praktičnim primjenama i očitava se iz statističkih tablica za određenu razinu POP-a,
ϭ DT – standardna devijacija potražnje u ciklusu nadopune, izračunava se iz formule:
  ϭDT
  ϭD –
  ϭT – standardna devijacija olova vrijeme
  D – prosjek zahtjev
  T – olovo vrijeme

## Slide 26: Struktura zaliha – višak zaliha
Višak zaliha definiran je kao nerotirajući , suvišan ili mrtav zalih, nema vrijednost za poduzeće koje bi se trebalo riješiti takvih zaliha, održavanje tih zaliha je neopravdan trošak za poduzeće .
  Zapas cycliczny w danym okresie jest równy połowie średniej wielkości dostawy w tym okresie:
  Z_C = 1/2 × (WD)
  ZC – zapas cycliczny
  (WD) – średnia wielkość dostawy
  Višak zaliha je višak zaliha iznad potreba definiranih prosječnom potražnjom tijekom ciklusa nadopune i pretpostavljenom razinom korisničke usluge. Izračunava se iz formule:
  SE = SAV – SS – SC
  SE – višak zaliha,
  SAV – prosječna zaliha,
  SS – sigurnosni zalih,
  SC – ciklička dionica.

## Slide 27
SUSTAVI NADOPUNE ZALIHA

## Slide 28: Nadopunjavanje zaliha – slobodne zalihe
Slobodne zalihe ili dostupne zalihe su zalihe koje su trenutno ili u doglednoj budućnosti dostupne za puštanje u promet kupcima (eksternim ili internim) ; uzimaju se u obzir zalihe koje su naručene od dobavljača, ali još nisu isporučene, ali će biti isporučene u dogledno vrijeme i povećat će razinu zaliha; roba koju je kupio vanjski kupac ili rezervirao interni kupac, ali još nije fizički napustila skladište, neće biti uključena u raspoloživu zalihu .
  Slobodne zalihe izračunavaju se na sljedeći način:
  SF = JZ + SO – SR
  SF – besplatne zalihe,
  SW – zaliha u skladištu,
  SO – zaliha naručena, ali nije isporučena,
  SR – zaliha rezervirana, ali nije otpuštena sa zalihe.

## Slide 29: Nadopunjavanje sustavi – točka ponovnog naručivanja
Točka ponovnog naručivanja koristi se u sustavima: obnavljanje zaliha na temelju razine informacija, min–max, periodično s određenom razinom informacija i fiksnim količinama isporuke, periodično s određenom informacijom i maksimalnom razinom i varijabilnim količinama isporuke .
  Zaliha informacija izračunava se pomoću formule:
  ROP = D × T + SS
  ROP – mjesto ponovnog naručivanja ,
  D – prosječna potražnja u usvojenoj vremenskoj jedinici (npr. dan, tjedan),
  T – vrijeme ciklusa obnavljanja zaliha ( olovo vrijeme ) ,
  SS – sigurnosni zalih.

## Slide 30: Nadopunjavanje sustavi – maksimalna zaliha
Maksimalne zalihe koriste se u sustavima obnavljanja zaliha: na temelju periodičnog pregleda, min–max, periodički s određenim informacijama i maksimalnom razinom te promjenjivim količinama isporuke .
  Maksimalna zaliha se izračunava pomoću formule:
  SMAX = D × (T + T0) + SS
  SMAX – maksimalna zaliha,
  D – prosječna potražnja po jedinici vremena (npr. dan, tjedan),
  T – vrijeme ciklusa dopunjavanja ( olovo vrijeme ) ,
  T0 – vrijeme redovnog ciklusa pregleda,
  SS – sigurnosni zalih.

## Slide 31
TROŠKOVI ZALIHA

## Slide 32: Troškovi zaliha
Troškovi zaliha proizlaze iz potrebe korištenja financijskih sredstava u različitim fazama njihove akumulacije i skladištenja. Oni uključuju troškove koji se odnose na cijeli životni ciklus zaliha, počevši od kupnje sirovina, preko njihovog skladištenja, do procesa proizvodnje i distribucije (Śliwczyński, 2008.).

## Slide 33: Troškovi zaliha
Troškovi zaliha
Troškovi nadopunjavanja zaliha
Troškovi držanja zaliha
Troškovi manjka
Troškovi izgubljene koristi
Ugovorne kazne
Troškovi
Gubitak vrijednosti​ troškovi
Naručivanje troškovi
Troškovi

## Slide 34: Troškovi nadopunjavanja zaliha
Troškove dopune zaliha možemo podijeliti na troškove narudžbe i troškove prijevoza. U troškovima naručivanja mogu se razlikovati sljedeće komponente (Krzyżaniak & Cyplik, 2008), (Śliwczyński, 2008):
  fiksni troškovi – troškovi naknada u odjelima nabave ili nabave, troškovi infrastrukture (prostorije, oprema, informatički sustavi), fiksni troškovi ICT veza, pretplate za korištenje platformi za nabavu, fiksni troškovi softverskih licenci koje koriste odjeli nabave ili nabave,
  varijabilni troškovi – varijabilni troškovi korištenja trgovačkih platformi, varijabilne komponente telefonskih troškova, prekovremeni troškovi.
Formula za izračun varijabilnih troškova dopune:
VRC = n d × c d
VRC – varijabilni troškovi dopune,
n d – broj isporuka u razmatranom razdoblju,
c d – trošak povezan s jednom isporukom.

## Slide 35: Troškovi držanja zaliha
Troškovi držanja zaliha su troškovi povezani s posjedovanjem i skladištenjem robe u skladištu ili drugim skladišnim mjestima. Fizički su registrirani u poduzeću od trenutka preuzimanja materijala, robe i proizvoda u popis i izdavanja PZ dokumenta. Troškovi održavanja zaliha uključuju troškove skladištenja i troškove umanjenja vrijednosti. U troškovima skladištenja i gubitku vrijednosti mogu se razlikovati sljedeće komponente troškovi (Krzyżaniak i Cyplik, 2008), (Śliwczyński, 2007):
Formula za izračun varijabilnih troškova držanja:
VHC = μ 0 × S × P
VHC – varijabilni troškovi držanja zaliha,
μ 0 – periodični koeficijent troškova držanja zaliha,
S – zaliha u kvantitativnom smislu,
P – nabavna cijena; u slučaju proizvodnje, to je ukupni trošak proizvodnje jedinice zaliha.

## Slide 36: Troškovi manjka
Troškovi manjka zaliha odražavaju izgubljenu korist, posebno dobit koju je tvrtka mogla ostvariti da je imala zalihe na pravom mjestu, u pravo vrijeme, u pravoj količini i opsegu.
  Formula za izračun troškova zaliha:
  SOC = FSOC + VSOC = CSO × p(SO) × NR + NSO × cSO
  SOC – Stockcout troškovi,
  FSOC – fiksni troškovi zaliha,
  VSOC – varijabilni troškovi zaliha,
  CSO – trošak nastao zbog nedostatka zaliha,
  p(SO) – vjerojatnost nestanka zaliha u određenom ciklusu nadopunjavanja zaliha,
  NR – broj ciklusa nadopunjavanja zaliha u razmatranom razdoblju,
  NSO – prosječan (očekivani) broj zaliha u promatranom razdoblju,
  cso – trošak nastao u slučaju nestanka pojedine jedinice.

## Slide 37: Izvori
  Bowersox, D. i Closs, DJ (1996). Logističko upravljanje: Integrirani proces lanca opskrbe, 4. izdanje, McGraw-Hill, New York, NY.
  Bril , J. i Łukasik, Z. (2013). Metody zarządzania zapasami [ Dopuna metode ]. Autobusy : technika , eksploatacja , systemy transportowe , 14(3), 59-67.
  Brunaud , B., Laínez ‐Aguirre, JM, Pinto, JM, & Grossmann, IE (2019). Politike zaliha i optimizacija sigurnosnih zaliha za planiranje opskrbnog lanca. AIChE časopis, 65(1), 99-112.
  Cyplik, P. i Hadaś, Ł. (2012). Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw [Upravljanje zalihama u opskrbi lanac ] . Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej .
  Hachuła, P. i Schmeidel , E. (2016). Model potražnje i zaliha u fazi pada životnog ciklusa proizvoda. Folia Oeconomica Stetinensia , 16 (1), 208-221.
  Jain, N. i Tan, TF (2022). M-commerce, koncentracija prodaje i upravljanje zalihama. Manufacturing & Service Operations Management, 24(4), 2256-2273.
  Krzyżaniak, S. i Cyplik, P. (2008). Zapasy i magazynowanie : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistik . T. 1, Zapasy [ Priručnik o upravljanju zalihama i skladištenju ] / Stanisław Krzyżaniak, Piotr Cyplik. ( Wydanie II poprawione .). Instytut Logistyki i Magazynowania.
  Niemczyk, A., Cudziło, M., Kolińska, K., Fajfer, P., Koliński, A., Pawlak, R., Sobótka , J. (2011.). Podręcznik dla nauczycieli do laboratorium spedycyjno – logistycznego i magazynowego [ Priručnik za učitelje – speedition i skladište laboratorij ] . Tom II. Wyższa Szkoła Logistyki. Poznań 2011.
  Pandya, B. i Thakkar, H. (2016). Pregled tehnika kontrole upravljanja zalihama: ABC-XYZ analiza. REST Journal on Emerging trends in Modeling and Manufacturing, 2(3).
  Song, JS, Van Houtum , GJ, i Van Mieghem , JA (2020.). Upravljanje kapacitetom i zalihama: pregled, trendovi i projekcije. Manufacturing & Service Operations Management, 22(1), 36-46.
  Matusiak , M. (2022). Logistika zaopatrzenia [ Logistika opskrbe ] . Skripta akademski . Część 1 Wykład . Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego .
  Strojny, S. (2008). Przesłanki standaryzacji interpersonalnej obługi klijenta [ Standardizacija procesa pružanja usluga korisnicima ] . LogForum , 4(1), 1-8.
  Śliwczyński, B. (2007). Kontroliranje w zarządzaniu logistyką : Kontroling operacyjny , kontroling procesów , kontroling zasobów [Kontroling u upravljanju logistikom . Operativni i procesni kontroling] . Wyższa Szkoła Logistyki.
  Śliwczyński, B. (2008). Planowanie logistyczne : podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistik [ Planiranje logistike – priručnik ] . Instytut Logistyki i Magazynowania.
  Tanwari , A., Lakhiar , AQ, & Shaikh, GY (2000). ABC analiza kao tehnika kontrole zaliha. Istraživački časopis Sveučilišta Quaid-E- Awam za inženjerstvo, znanost i tehnologiju, 1(1).

## Slide 38: Hvala na pažnji